Система нормативных документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГСНр-2001

Утвержден и введен в действие с 1 июня 2001 года постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 №61

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ГСНр 81-05-02-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

(ГОССТРОЙ РОССИИ)

Москва 2002

УДК 69. 003. 12(083. 74)

Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время. ГСНр 81-05-02-2001 /Госстрой России. — М.: ГУП ЦПП, 2002. — 14 с.

Сборник сметных норм предназначен для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой сметной документации для строительства.

РАЗРАБОТАН Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И. И. Дмитренко, Г. П. Шпунт).

РАССМОТРЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (редакционная комиссия в составе: В. А. Степанов — руководитель, В. В. Сафонов, Н. К. Кобозева).

ВНЕСЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июня 2001 г. постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 г. № 61.

ВЗАМЕН Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время, утвержденного приказом Минстроя России от 23. 07. 92 № 176 и Сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время, утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР от 17. 04. 86 № 203.

Настоящий нормативно-методический документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстроя России.

© Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	7

СМЕТНЫЕ НОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	9

ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЗОНАМ С УКАЗАНИЕМ ЗИМНИХ ПЕРИОДОВ И КОЭФФИЦИЕНТОВ К НОРМАМ	10

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник сметных норм применяется для определения дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время.

Сметные нормы, приведенные в Сборнике, обязательны для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих ремонтно-строительные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, а также целевых фондов федеральных и региональных министерств и ведомств.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, нормы Сборника носят рекомендательный характер.

Замечания и предложения по настоящему Сборнику сметных норм направлять по адресу:

119991, Москва, ГСП, ул. Строителей, д. 8, корп. 2, Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России и Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.  Настоящие нормы применяются для определения дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время.

Нормы предназначены для составления сметной документации и расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство.

2.  Сметными нормами учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, в том числе:

- доплаты к заработной плате рабочих при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях;

- затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных работ;

- затраты, связанные с повышенным расходом строительных материалов;

- снижением производительности строительных машин и механизмов;

- устройством и разборкой тепляков;

- затраты на разрыхление мерзлых грунтов, предохранение фунтов в процессе работ от промерзания или их оттаивания.

В нормативах не учтены затраты:

- на разработку вечномерзлых грунтов в VII и VIII температурных зонах, которые следует определять непосредственно в локальных сметах;

- на временное отопление вне пределов установленного отопительного периода для уст ранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ, когда это требуется по техническим условиям.

Указанные затраты следует определять в порядке, предусмотренном положениями раздела II гл. 2 ГСН 81-05-02-2001, с учетом необходимого срока временного отопления на основе расчета.

3.  Нормы дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен и являются среднегодовыми. Их следует применять для определения сметной стоимости капитального ремонта и при расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы независимо от фактического времени года, в течение которого выполняются работы.

Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной

температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются.

4. В зависимости от температурных условий зимнего периода (табл. 1) нормы дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам.

Температурные условия

зимнего периода (дифференцированные по зонам)

Таблица 1

| Температурные зоны | Удельный вес зимнего периода в году | Показатели средних из среднемесячных отрицательных температур зимнего периода, °С |
| --- | --- | --- |
| I | 0, 23 | До 3 |
| II | 0, 33 | » 5 |
| III | 0, 40 | » 8 |
| IV | 0, 45 | » 12 |
| V | 0, 52 | » 18 |
| VI | 0, 60 | »25 |
| VII | 0, 65 | »31 |
| VIII | 0, 65 | Ниже 31 |

- Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной зоне, может отличаться от среднезональной. В связи с этим к сумме дополни тельных затрат, исчисленных по среднегодовым нормам, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 3 (Деление территории России по температурным зонам).

- Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждого конкретного объекта ремонта определяются в соответствии с местом его нахождения независимо от фактической температуры наружного воз духа при производстве работ.

В местностях, расположенных южнее I температурной зоны, дополнительные затраты, вызываемые специфическими условиями производства работ в зимнее время, могут возмещаться организациям, производящим работы по нормам, установленным для I зоны, за рабочие дни со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже О°С. При этом сумма дополнительных затрат, исчисленная на весь объем выполненных работ, уменьшается пропорционально отношению числа рабочих дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже О°С к общему числу календарных рабочих дней за период выполнения всего объема работ. Количество рабочих дней с отрицательной температурой следует принимать на основе данных метеорологической службы, а при ее отсутствии в данной местности — на основе данных заказчика и подрядчика.

8.  В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью выше 10 м/с, к сумме дополнительных затрат, исчисленных но нормам Сборника, заказчиком могут осуществляться доплаты. При количестве ветреных дней в зимний период доплаты в виде коэффициентов составляют:

от 10 до 30 % 1, 05;

свыше 30 % 1, 08.

Основанием для оплаты дополнительных затрат, связанных с воздействием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период, являются данные, приведенные в Справочнике по климату России и справки местных органов гидрометеорологической службы.

Приведенные выше коэффициенты доплат не применяются для объектов капитального ремонта, выполняемого без прекращения эксплуатации ремонтируемых зданий или в отапливаемых зданиях, или состоящего в устранении неисправностей конструкций, отделки, инженерного оборудования внутри зданий при сохранении крыши и оконных заполнений.

9.  Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяются по нормам табл. 2, установленным в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по итогу глав 1—6 сводного сметного расчета стоимости объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения или глав 1—8 сводного сметного расчета стоимости объектов капитального ремонта промышленных объектов (графы 4, 5 и 8). Если сводный сметный расчет или объектная смета не составляются, дополнительные затраты определяются по итогу локальной сметы после начисления накладных расходов, сметной прибыли и средств на временные здания и сооружения.

10.  Нормы дополнительных затрат по разделу 1 табл. 2 предназначены для определения смет ной стоимости капитального ремонта, охватывающего здание в целом, и распространяются на все виды работ, относящиеся к ремонтируемому зданию, в том числе на ремонт дворовых сетей и элементов внешнего благоустройства.

Нормы, предусмотренные разделом 2 табл. 2, предназначены для определения дополнительных затрат при капитальном ремонте отдельных элементов (конструкций, инженерных сетей) жилых, общественных и производственных зданий с сопутствующими работами.

Нормы, предусмотренные разделами 3 и 4 табл. 2, предназначены для определения дополнительных затрат при капитальном ремонте наружных коммуникаций и объектов благоустройства без ремонта внутренних помещений зданий.

- Дополнительные затраты при реконструкции жилых и общественных зданий прини маются по нормам раздела 1 табл. 2.

- Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства следует определять по нормам раздела 1 табл. 4 ГСН 81-05-02-2001 с применением к ним коэффициента 0, 8.

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Таблица 2

| Код | Вид капитального ремонта | Температурные зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Раздел 1. Капитальный ремонт зданий в целом |
| 1. 1 | Жилые дома со стенами из кирпича | 0, 43 | 0, 75 | 1, 28 | 1, 82 | 2, 35 | 3, 96 | 5, 24 | 6, 21 |
| 1. 2 | Жилые дома крупнопанельные и блочно-объемные | 0, 4 | 0, 66 | 1, 33 | 1, 86 | 2, 39 | 3, 86 | 5, 32 | 6, 25 |
| 1. 3 | Жилые дома деревянные и смешанные | 0, 5 | 1, 01 | 1, 51 | 2, 39 | 3, 28 | 5, 29 | 5, 54 | 6, 8 |
| 1. 4 | Общественные здания (школы, детские сады, больницы, бани, прачечные и другие здания коммунального и социально-культурного назначения) | 0, 47 | 0, 94 | 1, 41 | 2, 07 | 2, 82 | 3, 76 | 6, 11 | 7, 05 |
| 1. 5 | Производственные здания, обслуживающие жилищно-коммунальное хозяйство | 0, 65 | 1, 21 | 2, 14 | 2, 98 | 4, 09 | 6, 23 | 7, 44 | 8, 37 |
| Раздел 2, Капитальный ремонт отдельных элементов здания |
| 2.1 | Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов | 0, 27 | 0, 55 | 1, 02 | 1, 63 | 1, 94 | 3, 29 | 3, 88 | 3, 31 |
| 2. 2 | Крыша (кровля) из рулонных материалов | 0, 89 | 1, 72 | 2, 42 | 3, 63 | 4, 37 | 5, 95 | 6, 66 | 6, 33 |
| 2. 3 | Фасады | 0, 41 | 0, 78 | 1, 29 | 1, 84 | 2, 62 | 3, 94 | 5, 74 | 6, 79 |
| 2. 4 | Внутренние санитарно-технические устройства | 0, 18 | 0, 3 | 0, 6 | 0, 99 | 1, 3 | 2, 34 | 3, 38 | 4, 29 |
| 2.5 | Отделка внутренних помещений здания | 0, 18 | 0, 35 | 0, 49 | 0, 87 | 1, 14 | 1, 79 | 2, 74 | 3, 37 |
| Раздел 3. Капитальный ремонт наружных коммуникаций |
| 3. 1 | Газоснабжение и газопроводы | 0, 35 | 0, 91 | 1, 61 | 2, 31 | 2, 8 | 3, 85 | 4, 41 | 4, 62 |
| 3. 2 | Канализация | 0, 56 | 0, 98 | 1, 75 | 2, 38 | 3, 36 | 4, 06 | 4, 55 | 4, 97 |
| 3. 3 | Тепловые сети | 0, 35 | 0, 77 | 1, 82 | 2, 52 | 3, 36 | 5, 88 | 6, 44 | 6, 79 |
| Раздел 4. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства |
| 4. 1 | Дороги с асфальтовым покрытием | 0, 5 | 0, 75 | 0, 8 | 0, 9 | 0, 95 | 1, 05 | 1, 15 | 1, 15 |
| 4. 2 | Дороги со щебеночным и гравийным покрытием | 0, 2 | 0, 35 | 0, 4 | 0, 55 | 0, 65 | 0, 8 | 0, 9 | 1, 0 |
| 4. 3 | Мосты железобетонные | 0, 75 | 1, 45 | 2, 15 | 3, 3 | 4, 15 | 6, 25 | 6, 8 | 8, 7 |
| 4. 4 | Мосты металлические | 0, 3 | 0, 65 | 1, 0 | 1, 6 | 2, 1 | 3, 6 | 4, 35 | 4, 9 |
| 4. 5 | Мосты деревянные | 0, 45 | 0, 95 | 1, 75 | 2, 35 | 3, 05 | 5, 25 | 5, 8 | 6, 95 |
| 4. 6 | Набережные и подпорные стенки | 0, 1 | 0, 3 | 0, 6 | 0, 90 | 0, 75 | 1, 25 | 1, 45 | 1, 55 |
| 4. 7 | Озеленение | 0, 35 | 0, 9 | 1, 95 | 2, 8 | 3, 42 | 6, 7 | — | — |

# ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЗОНАМ С УКАЗАНИЕМ ЗИМНИХ ПЕРИОДОВ И КОЭФФИЦИЕНТОВ К НОРМАМ

Таблица 3

| № п. п. | Наименование республик, краев, областей | Температурные зоны | Расчетный зимний период | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 1 | Республика Адыгея | I | 10. XII | 28. II | 1 |
| 2 | Республика Алтай | IV | 25. Х | 15. IV | 1, 1 |
| 3 | Республика Башкортостан | IV | 25. Х | 10. IV | 1 |
| 4 | Республика Бурятия: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Нижнеангарск — Шипишка (включительно) | VI | 10. Х | 30. IV | 0, 9 |
|  | б) остальная часть республики | V | 15. Х | 25. IV | 1 |
| 5 | Республика Дагестан: |  |  |  |  |
|  | а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-й параллели и острова Чечень | I | 10. XII | 28. II | 1, 1 |
|  | б) остальная часть республики | I | 10. XII | 28. II | 1 |
| 6 | Республика Ингушетия | I | 10. XII | 28. II | 1 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 10. XII | 28. II | 1 |
| 8 | Республика Калмыкия | II | 25. XI | 20. III | 1 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 1. XII | 1. III | 1, 1 |
| 10 | Республика Карелия: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 64-й параллели | IV | 20. Х | 20. IV | 1, 1 |
|  | б) остальная часть республики | III | 15. Х | 5. IV | 1, 2 |
| И | Республика Коми: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее Северного полярного круга | V | 10. Х | 30. IV | 1, 3 |
|  | б) территория восточнее линии Ермица — Ижма — Сосно-горск — Помоздино — Усть-Нам (включительно) | V | 10. Х | 30. IV | 1, 1 |
|  | в) остальная часть республики | IV | 20. Х | 25. IV | 1, 1 |
| 12 | Республика Марий Эл | IV | 1. XI | 10. IV | 1 |
| 13 | Республика Мордовия | IV | 5. XI | 5. IV | 0, 9 |
| 14 | Республика Саха (Якутия): |  |  |  |  |
|  | а) Новосибирские острова | VI | 10. IX | 15. VI | 1, 3 |
|  | б) Анабарский и Булунский районы севернее линии Кожевниково (исключая Кожевниково) — Усть- Оленек — побережье и острова Оленекского залива и острова Дунай (включительно) | VI | 15. IX | 20. V | 1, 4 |
|  | в) территория севернее линии пересечения границ Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с Анабарским и Оленекским районами; Булунский район севернее линии Таймылыр — Тит — Ары — Бухта Сытыган — Тала (включительно); Усть-Янский район — протока Правая (исключительно) — побережье Янского залива — Селяхская губа — Чокурдах (включительно); Аллаиховский район — пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского районов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского района, за исключением территории, указанной в п. 14 б | VI | 15. IX | 20. V | 1, 1 |
|  | г) Анабарский, Булунский районы, за исключением территории, указанной в пп. 14 б и 14 в; Усть-Янский район, за исключением территории, указанной в п. 14 в, Аллаиховский район, за исключением территории, указанной в п. 14 в, Жиганский, Абыйский, Оленекский, Среднеколымский, Верхнеколымский районы | VII | 25. IX | 20. V | 1 |
|  | д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский районы | VIII | 25. IX | 15. V | 1 |
|  | е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть- Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якутск | VII | 1. Х | 30. IV | 0, 9 |
|  | ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы | VI | 5. Х | 5. V | 1 |

Продолжение табл. 3

| № п. п. | Наименование республик, краев, областей | Температурные зоны | Расчетный зимний период | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | I | 12. XII | 28. II | 1 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | IV | 1. XI | 10. IV | 1 |
| 17 | Республика Тыва | V | 10. Х | 25. IV | 1 |
| 18 | Удмуртская Республика | IV | 25. Х | 10. IV | 1 |
| 19 | Республика Хакасия | V | 20. Х | 15. IV | 0, 9 |
| 20 | Чеченская Республика | I | 10. XII | 28. II | 1 |
| 21 | Чувашская Республика | IV | 1. XI | 5. IV | 1 |
| 22 | Алтайский край | IV | 25. Х | 15. IV | 1, 1 |
| 23 | Краснодарский край: |  |  |  |  |
|  | а) территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 10. XII | 28. II | 1 |
|  | б) г. Новороссийск | I | 20. XII | 10. II | 0, 7 |
|  | в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна | I | 5. 1 | 31. I | 0, 3 |
| 24 | Красноярский край: |  |  |  |  |
|  | а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Сидоровск — Потапово — Норильск, Кожевникове (включительно) и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др. ) | VI | 10. IX | 25. V | 1, 5 |
|  | б) остальная часть автономного округа | VI | 10. IX | 25. V | 1, 2 |
|  | в) Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское — р. Таз (включительно) | VI | 1. Х | 25. V | 1 |
|  | г) территория южнее Копьево — Новоселове — Агинское (включительно) | V | 20. Х | 15. IV | 0, 9 |
|  | д) остальная часть края | V | 10. Х | 20. IV | 1 |
| 25 | Приморский край: |  |  |  |  |
|  | а) территория, расположенная севернее линии Трудовое — Сучан (включительно) — Преображение (исключительно), кроме территории, указанной в п. 25 б | V | 1. XI | 5. IV | 0, 8 |
|  | б) побережье Японского моря от Преображение до Адими (включительно) | V | 1. XI | 5. IV | 1 |
|  | в) территория, расположенная южнее линии Трудовое — Сучан — Преображение, за исключением территории, указанной в п. 25 г | IV | 10. XI | 25. III | 0, 8 |
|  | г) побережье Японского моря от Преображение до Хасан (включительно) | IV | 10. XI | 25. III | 1 |
| 26 | Ставропольский край | I | 1. XII | 10. III | 1, 2 |
| 27 | Хабаровский край: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Облучье — Комсомольск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 15. Х | 20. IV | 0, 9 |
|  | б) побережье от залива Счастья до Ниж. Пронге (исключая Ниж. Пронге) | VI | 15. Х | 20. IV | 1, 2 |
|  | в) остальная часть края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 25. Х | 15. IV | 0, 9 |

Продолжение табл. 3

| № п. п. | Наименование республик, краев, областей | Температурные зоны | Расчетный зимний период | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
|  | г) побережье Татарского пролива от Ниж. Пронге (включительно) до Адими (исключая Адими) | V | 26. Х | 15. IV | 1, 1 |
| 28 | Амурская область | VI | 15. Х | 20. IV | 0, 9 |
| 29 | Архангельская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Куш-кушара) — пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | IV | 10. Х | 20. IV | 1, 2 |
|  | б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) — пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми — Ермица — Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | IV | 10. Х | 20. IV | 1, 4 |
|  | в) территория восточнее линии Ермица — Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 20. Х | 5. V | 1, 2 |
|  | г) острова Новая Земля | V | 25. IX | 15. VI | 1, 4 |
|  | д) острова Земля Франца- Иосифа | V | 20. VIII | 30. VI | 1, 6 |
| 30 | Астраханская обл. | II | 20. XI | 20. III | 1 |
| 31 | Белгородская обл. | III | 15. XI | 25. III | 0, 9 |
| 32 | Брянская обл. | III | 15. XI | 31. III | 0, 9 |
| 33 | Владимирская обл. | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 34 | Волгоградская обл. | III | 15. XI | 25. III | 0, 9 |
| 35 | Вологодская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория западнее линии оз. Воже — Устье — Вологда — Вохтога (включительно) | III | 1. XI | 10. IV | 1, 1 |
|  | б) остальная часть области | IV | 1. XI | 15. IV | 1 |
| 36 | Воронежская обл. | III | 15. XI | 31. III | 0, 9 |
| 37 | Ивановская обл. | III | 5. XI | 10. IV | 1, 1 |
| 38 | Иркутская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 62-й параллели | VI | 1. Х | 5. V | 1 |
|  | б) территория северо-восточнее линии Токма — Улькан (р. Лена) — Нижнеангарск (включительно), за исключением территории, указанной в п. 38 а | VI | 5. Х | 30. IV | 0, 9 |
|  | в) остальная часть области | V | 10. Х | 25. IV | 1 |
| 39 | Калининградская обл. | I | 1. XII | 10. III | 1, 2 |
| 40 | Калужская обл. | III | 10. XI | 5. IV | 1 |
| 41 | Камчатская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория северо-западнее линии Парень — Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1. Х | 15. V | 1, 2 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Парень — Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники — Тиличики (включительно) | V | 1. Х | 15. V | 1, 4 |
|  | в) территория южнее линии Рекинники — Тиличики, за исключением территории, указанной в п. 41 г | IV | 10. X | 15. IV | 1, 3 |
|  | г) территория, ограниченная линией Ивашка — Хайлюля — Нижнекамчатск — Елизово — 52-я параллель (включительно) — Апача — Анавгай (исключая Апача — Анавгай) — Ивашка | IV | 10. X | 15. IV | 1, 1 |

Продолжение табл. 3

| № п. п. | Наименование республик, краев, областей | Температурные зоны | Расчетный зимний период | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 42 | Кемеровская обл. | V | 25. Х | 20. IV | 0, 9 |
| 43 | Кировская обл. | IV | 25. Х | 10. IV | 1 |
| 44 | Костромская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) вся территория, за исключением г. Костромы | IV | 1. XI | 10. IV | 1 |
|  | б) г. Кострома | III | 1. XI | 5. IV | 1, 1 |
| 45 | Курганская обл. | IV | 25. Х | 15. IV | 1 |
| 46 | Курская обл. | III | 10. XI | 31. III | 1 |
| 47 | Ленинградская обл. | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 48 | Липецкая обл. | III | 10. XI | 5. IV | 1 |
| 49 | Магаданская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория южнее линии Мяунджа — Таскан — Сейм-чан — Буксунда (включительно) — Гарманда (исключительно), за исключением территории юго-восточнее линии Гижига — Гарманда — Тахтоямск — Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 25. IX | 10. V | 1 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Гижига — Гарманда — Тахтоямск — побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 25. IX | 10. V | 1, 3 |
|  | в) территория Чукотского автономного округа восточнее линии Маркове — Усть — Белая — м. Шмидта и о. Врангеля (включительно) | V | 25. IX | 25. V | 1, 5 |
|  | г) остальная часть области, за исключением территории юго-восточнее линии Парень — Гарманда (исключительно) | VI | 20. IX | 25. V | 1, 1 |
|  | д) территория юго-восточнее линии Парень — Гарманда (включительно) | VI | 20. IX | 25. V | 1, 4 |
| 50 | Московская обл. | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 51 | Мурманская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория плато Расвумчорр (район апатит-нефелинового рудника «Центральный») | VI | 5. Х | 30. IV | 1 |
|  | б) территория северо-восточнее линии Заполярный — Североморск — Каневка (включительно) и юго-восточнее линии Каневка — Кузомень (включительно) | IV | 10. Х | 25. IV | 1, 4 |
|  | в) остальная часть области | VI | 10. Х | 25. IV | 1, 2 |
| 52 | Нижегородская обл. | IV | 1. XI | 5. IV | 1 |
| 53 | Новгородская обл. | III | 10. XI | 5. IV | 1 |
| 54 | Новосибирская обл. | V | 20. Х | 25. IV | 1 |
| 55 | Омская обл. | V | 20. Х | 25. IV | 1 |
| 56 | Оренбургская обл. | IV | 5. XI | 10. IV | 1 |
| 57 | Орловская обл. | III | 10. XI | 31. III | 1 |
| 58 | Пензенская обл. | IV | 5. XI | 5. IV | 0, 9 |
| 59 | Пермская обл. | IV | 25. Х | 10. II | 1 |
| 60 | Псковская обл. | II | 10. XI | 31. III | 1, 2 |

Продолжение табл. 3

| № п. п. | Наименование республик, краев, областей | Температурные зоны | Расчетный зимний период | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 61 | Ростовская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория северо-восточнее линии Миллерово — Морозовск (включительно) | II | 20. XI | 20. III | 1 |
|  | б) остальная часть области | II | 25. XI | ЮЛИ | 0, 9 |
| 62 | Рязанская обл. | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 63 | Самарская обл. | IV | 10. XI | 10. IV | 0, 9 |
| 64 | Саратовская обл. | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 65 | Сахалинская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Шахтерск — Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 20. Х | 15. IV | 0, 9 |
|  | б) территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск — Поронайск (исключительно) | V | 20. Х | 15. IV | 1, 1 |
|  | в) территория южнее линии Шахтерск — Поронайск и севернее линии Холмск — Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 5. XI | 5. IV | 0, 9 |
|  | г) территория побережья Татарского пролива между Шахтерск — Холмск | IV | 5. XI | 5. IV | 1, 1 |
|  | д) остальная часть острова, за исключением побережья между Холмск — Невельск | III | 5. XI | 1. IV | 1 |
|  | е) территория побережья Татарского пролива между Холмск — Невельск (исключительно) | III | 5. XI | 1. IV | 1, 1 |
|  | ж) Курильские острова | II | 1. XII | 1. IV | 1 |
| 66 | Свердловская обл. | IV | 20. Х | 15. IV | 1, 1 |
| 67 | Смоленская обл. | III | 10. XI | 5. IV | 1 |
| 68 | Тамбовская обл. | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 69 | Тверская обл. | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 70 | Томская обл. | V | 20. Х | 25. IV | 1 |
| 71 | Тульская обл. | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 72 | Тюменская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее Северного полярного круга | V | 15. IX | 25. V | 1, 5 |
|  | б) территория южнее Северного полярного круга и севернее 65-й параллели | V | 15. IX | , 25. V | 1, 3 |
|  | в) территория севернее линии Пионерский — Ханты-Мансийск — Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 5. Х | 5. V | 1, 1 |
|  | г) остальная часть области | V | 15. Х | 20. IV | 1 |
| 73 | Ульяновская обл. | IV | 5. XI | 10. IV | 1 |
| 74 | Челябинская обл. | IV | 25. Х | 10. IV | 1 |
| 75 | Читинская обл.: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Шипишка — Тунпжочен — Букачача — Сретенск — Шелопугино — Приаргунск (включительно) | VI | 10. Х | 30. IV | 0, 9 |
|  | б) остальная часть области | V | 15. Х | 20. IV | 1 |

Продолжение табл. 3

| № п. п. | Наименование республик, краев, областей | Температурные зоны | Расчетный зимний период | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 76 | Ярославская обл. | III | 5. XI | 10. IV | 1, 1 |
| 77 | Москва — город федерального значения | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 78 | Санкт-Петербург — город федерального значения | III | 5. XI | 5. IV | 1 |
| 79 | Еврейская автономная область | V | 25. Х | 15. IV | 0, 9 |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ | V | 15. Х | 20. IV | 1 |
| 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ | IV | 25. Х | 10. IV | 1 |
| 82 | Корякский автономный округ |  |  |  |  |
|  | а) территория северо-западнее линии Парень — Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1. Х | 15. V | 1, 2 |
|  | б) территория юго-восточнее линии Парень — Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники — Тиличики (включительно) | V | 1. Х | 15. V | 1, 4 |
|  | в) территория южнее линии Рекинники — Тиличики, за исключением территории, указанной в п. 82 г | IV | 10. Х | 15. V | 1, 3 |
|  | г) территория, ограниченная линией Ивашка — Хайлюля — граница округа — Шишель — Ивашка | IV | 10. X | 15. V | 1, 1 |
| 83 | Ненецкий автономный округ: |  |  |  |  |
|  | а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Куш-кушара) — пересечение Северного полярного круга с границей Республика Коми | VI | 10. X | 20. IV | 1, 2 |
|  | б) территория севернее линии Кушкушара (включительно) — пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми — Ермица — Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | VI | 10. X | 20. IV | 1, 4 |
|  | в) территория восточнее линии Ермица — Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 20. Х | 5. V | 1, 2 |
| 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ: |  |  |  |  |
|  | а) территория автономного округа севернее линии Сидоровск — Потапово — Норильск, Кожевникове (включительно) | VI | 10. IX | 25. V | 1, 5 |
|  | б) остальная часть автономного округа | VI | 10. IX | 25. V | 1, 2 |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | V | 10. X | 25. IV | 1 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ: |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее 65-й параллели | V | 15. IX | 25. V | 1, 3 |
|  | б) территория севернее линии Пионерский — Ханты-Мансийск — Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 5. Х | 5. V | 1, 1 |
|  | в) остальная часть округа | V | 15. Х | 20. IV | 1 |
| 87 | Чукотский автономный округ |  |  |  |  |
|  | а) территория автономного округа восточнее линии Марково — Усть- Белая — м. Шмидта | V | 25. IX | 25. V | 1, 5 |
|  | б) остальная часть округа | VI | 20. IX | 25. V | 1, 1 |

Продолжение табл. 3

| № п. п. | Наименование республик, краев, областей | Температурные зоны | Расчетный зимний период | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 88 | Эвенкийский автономный округ | VI | 1. Х | 5. V | 1 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  |  |
|  | а) территория севернее Северного полярного круга | V | 15. IX | 25. V | 1, 5 |
|  | 6) территория южнее Северного полярного круга и севернее 65-й параллели | V | 15. IX | 25. V | 1, 3 |
|  | в) остальная часть округа | V | 5. Х | 5. V | 1, 1 |
| Примечания: 1. Под термином «побережье» в настоящей таблице подразумевается полоса суши, отстоящая от моря в пределах до 10 км, где температурная зона и расчетный зимний период существенно отличаются от аналогичных значений, установленных для остальной материковой части края, области. 2. Для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т. п. ), температурную зону и продолжительность зимнего периода следует устанавливать согласно справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных — на основе справок метеорологической службы. 3. Слова «включительно» означает, что пункты, обозначающие границу между зонами, относятся к данной зоне, «исключительно» — не относятся к данной зоне. |